## Slide 1
Analisis BTS dengan Network cell tower
Pengantar Telekomunikasi

## Slide 2: KELOMPOK 12
Sahara Diva Maharani
Indra Wicaksono
Muhammad Ramadhanil
Azzan Daffa Al Kautsar
Mudrik Hugo
Ghulam Robbani Toha

## Slide 3: Pengertian BTS
BTS adalah kependekan dari Base Transceiver Station. BTS berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain. Satu cakupan pancaran BTS dapat disebut Cell. Dari beberapa BTS kemudian dikontrol oleh satu Base Station Controller (BSC) yang terhubungkan dengan koneksi microwave ataupun serat optik. Ada 3 tempat BTS yang akan kami analisis, yaitu:
Tower Blok C Lahat
Tower Pasaribu Kertapati
Tower Prumnas Selawi Lahat

## Slide 4: ANALYSIS BTS PASARIBU KERTAPATI
Capture hasil analysis menggunakan Network Cell Info dan Speed Test

## Slide 5: HASIL ANALISIS TOWER PASARIBU KERTAPATI
Provider | Strength (db) | Speed unduh (mbps) | Speed Upload (mbps) | Jitter (ms) | Ping (ms) | Analisis
Indosat | -82 db | 32,4 mbps | 37,5 mbps | 4 ms | 32 ms | Dari data tersebut, speed test sinyal indosat pada tower (BTS) di pasaribu kertapati sangat baik.
Serving cell:
Kekuatan sinyal dari cell yang saat ini terhubung
Frequencyi:
Mengukur jumlah osilasi untuk sinyal data perdetik. Dalam hal ini, hanya Wifi yang bisa mendapatkan frekuensi.
Stength of signal:
Kekuatan sinyal mengacu pada keluaran daya pemancar
seperti yang diterima oleh antena referensi pada jarak dari pemancar antena.
Speedtest:
Mengukur kecepatan antara perangkat Anda dan server pengujian, menggunakan koneksi internet perangkat Anda.
Ping:
Tersedia di setiap sistem operasi, dan banyak game online
menampilkan ping yang terlihat yang dapat Anda gunakan untuk memahami latensi
Jarak: 100m

## Slide 6: ANALYSIS BTS BLOK C LAHAT
Capture hasil analysis menggunakan Network Cell Info dan Speed Test

## Slide 7: HASIL ANALISIS BTS BLOK C LAHAT
Provider | Strength (db) | Speed unduh (mbps) | Speed Upload (mbps) | Jitter (ms) | Ping (ms) | Analisis
Telkomsel | -97 db | 8,0 mbps | 19,2 mbps | 78 ms | 107 ms | Dari data tersebut, speed test sinyal telkomsel pada tower (BTS) Blok C Lahat kurang baik.
Serving cell:
Kekuatan sinyal dari cell yang saat ini terhubung
Frequencyi:
Mengukur jumlah osilasi untuk sinyal data perdetik. Dalam hal ini, hanya Wifi yang bisa mendapatkan frekuensi.
Stength of signal:
Kekuatan sinyal mengacu pada keluaran daya pemancar
seperti yang diterima oleh antena referensi pada jarak dari pemancar antena.
Speedtest:
Mengukur kecepatan antara perangkat Anda dan server pengujian, menggunakan koneksi internet perangkat Anda.
Ping:
Tersedia di setiap sistem operasi, dan banyak game online
menampilkan ping yang terlihat yang dapat Anda gunakan untuk memahami latensi
Jarak: 120m

## Slide 8: ANALYSIS BTS PRUMNAS SELAWI LAHAT
Capture hasil analysis menggunakan Network Cell Info dan Speed Test

## Slide 9: ANALISIS TOWER PRUMNAS SELAWI LAHAT
Provider | Strength (db) | Speed unduh (mbps) | Speed Upload (mbpd) | Jitter (ms) | Ping (ms) | Analisis
3 | -80 db | 10,1 mbps |  | 4 ms | 47 ms | Dari data tersebut, speed test sinyal 3 pada tower (BTS) Prumnas Selawi Lahat cukup baik.
Serving cell:
Kekuatan sinyal dari cell yang saat ini terhubung
Frequencyi:
Mengukur jumlah osilasi untuk sinyal data perdetik. Dalam hal ini, hanya Wifi yang bisa mendapatkan frekuensi.
Stength of signal:
Kekuatan sinyal mengacu pada keluaran daya pemancar
seperti yang diterima oleh antena referensi pada jarak dari pemancar antena.
Speedtest:
Mengukur kecepatan antara perangkat Anda dan server pengujian, menggunakan koneksi internet perangkat Anda.
Ping:
Tersedia di setiap sistem operasi, dan banyak game online
menampilkan ping yang terlihat yang dapat Anda gunakan untuk memahami latensi
Jarak: 100m

## Slide 10: KESIMPULAN
Untuk memperoleh koneksi yang baik, kunci utamanya ialah kekuatan jaringan atau sinyal. yang pertama jaringan tidak mengalami gangguan, internet harus dalam kondisi nilai PING yang rendah, serta kecepatan jaringan atau speed yang tinggi. pada pembahasan yang kami analisis dapat dilihat bahwa koneksi jaringan provider indosat dan 3 di perumnas selawi lahat memiliki PING dan kecepatan yang baik. Namun untuk provider telkomsel di Blok C lahat memiliki koneksi jaringan yang kurang baik, dilihat dari PING yang tinggi dan speed yang rendah.

## Slide 11
TERIMA KASIH